## Slide 1: Zonas de tránsito calmado
Axel Rimbaud – Diciembre 2021 -
Movimiento Contra el Exceso de velocidad Letal (MEL)

## Slide 2: Zonas de Tránsito Calmado
Definición
Beneficios
En el mundo

## Slide 3: Zonas de Tránsito Calmado
Definición
Beneficios
En el mundo

## Slide 4: Zona de Tránsito Calmado
Ley de tránsito de Chile, Artículo 2, numeral 54
“Zona de tránsito calmado: Vía o conjunto de vías emplazadas en zonas urbanas, definidas dentro de una determinada área geográfica, en las que a través de condiciones físicas u operacionales de las vías se establecen velocidades máximas de circulación inferiores a las establecidas en esta ley, pudiendo éstas ser de 40 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora;”

## Slide 5: Zona de Tránsito Calmado

## Slide 6: Zona de Tránsito Calmado
Lugar: Estocolmo, Fotos: Axel Rimbaud

## Slide 7: Zona de Tránsito Calmado
Ley de tránsito de Chile, Artículo 146, inciso segundo:
“Asimismo, Municipalidades en las zonas urbanas, por razones fundadas, podrán establecer zonas de tránsito calmado en áreas residenciales o de alta concentración de comercio y servicios, entre otras.

## Slide 8: Zonas de Tránsito Calmado
Definición
Beneficios
En el mundo

## Slide 9: Seguridad vial
Fuente: BRUSELAS SE CONVIERTE EN CIUDAD 30
Reducción la distancia de reacción
Reducción la distancia de frenado
Mejor campo de visión
Menos siniestros de tránsito graves

## Slide 10: Seguridad Vial
Fuente: Jurewicz, Sobhani et al. (2015) y basado en Wramborg (2005)

## Slide 11: Seguridad Vial
En Londres, en las zonas donde se redujo el límite de velocidad de 48 km/h (30 mph) a 32 km/h (20 mph), el número de fallecidos o heridos graves (KSI) bajo en un 60 %.
Fuente: Webster DC, Layfield RE. Review of 20 mph zones in London Boroughs. London: TRL Limited; 2003

## Slide 12: Seguridad Vial
Fuente: NACTO, 2020, City Limit
En Toronto, en las calles donde se redujeron los límites de velocidad de 40 km/h a 30 km/h:
  el número de atropello disminuyó en un 28%
  el número de lesiones fatales y graves disminuyó en un 67%

## Slide 13: Modo de transportes más saludables Peatones
Existe una relación inversa entre la tasa de conductores que ceden el paso a los peatones y velocidades de circulación. Velocidades más bajas crean entornos amigables para los peatones y promueven la inclusión.

## Slide 14: Modo de transportes más saludables Ciclistas
Para poder tener trafico mixto entre ciclista, se necesita velocidad baja y poco flujo vehicular
Significa seguridad para los ciclistas y tranquilidad para los peatones en estas zonas

## Slide 15: Modo de transportes más saludables Ciclistas
Imagen: Rodrigo Avilés
Fuente: El definido

## Slide 16: Medio ambiente Contaminación atmosférica
Fuente: Skyrad, 2021, Transport Innovation Research
Cambiar el límite de
velocidad de 48 km/h a 32 km/h, tomando en cuenta la naturaleza de parada/arranque del tránsito urbano, muestra reducciones en las emisiones:
CO2 menos 26%
NOx menos 28%.

## Slide 17: Medio ambiente Ruido
Reducción del Ruido entre 2,5 y 3,9 dB(A)
Fuente: BRUSELAS SE CONVIERTE EN CIUDAD 30

## Slide 18: Vida de Barrio
Existe una relación inversa entre el tráfico vehicular en una calle y las interacciones sociales entre los vecinos.
Reducir el límite de velocidad permite crear comunidad.
Fuente: Donald Appleyard, Livable Streets, 1981
Grafica TUMI

## Slide 19: Seguridad ciudadana
El tránsito de peatones hace las calles más seguras a través de la vigilancia natural o los "ojos en la calle"
Fuente: Foster et al, 2016, Are liveable neighbourhoods safer neighbourhoods?
Foto: Dylan Passmore/Flickr.

## Slide 20: Economia
Las zonas de tránsito calmado tiene un impacto positivo sobre la economía local y el comercio
Hace las calles más agradables y los clientes se quedan más tiempo
Fuente: El País

## Slide 21: Economia
En Sídney, se considera reducir los límites de velocidad a 30 km/h para revitalizar las calles principales de los barios
Fuente: The Sydney Morning Herald

## Slide 22: Beneficios
Mejora la seguridad vial
Fomenta modos más sostenibles y saludables
Ayuda al medio Ambiente
Mejora la convivencia vial
Mejora la vida de Barrio
Mejor seguridad ciudadana
Estimula la económico local

## Slide 23: Zonas de Tránsito Calmado
Definición
Beneficios
En el mundo

## Slide 24: En el mundo Implementación
Fuente: Ciudad de Grenoble

## Slide 25: En el mundo Tiempo de Viaje
Tiempo de viajes teóricos a 50 y 30 km/h.
Tiempo de Viaje no cambia mucho en la ciudad por que la mayor parte del tiempo es por semáforo, congestión etc
Fuente: Ville30.org

## Slide 26: En el mundo Implementación
Se implementa poco a poco más zonas 30 para crear ciudades saludables, ecológicas y adecuadas para convivir.
Fuente: Ciudad de Helsinki, 2019, no peatones fallecidos

## Slide 27: En el mundo Reacciones
Luego de la implementación, la gente son en gran mayoría a favor
Fuente: Traffic Orders & 20mph Public Attitudes Survey, Welsh Gouvernement

## Slide 28: En el mundo Reacciones
En Belfast y Edimburgo, “La opinión pública hacia estas políticas fue positiva, por lo que los responsables políticos deberían estar menos preocupados por una posible reacción negativa del público, en cuanto a la ampliación las zonas con límites de velocidad de 20 mph (32 km/h)”
Fuente: Semwal & al ,2021, Tweeting about twenty: an analysis of interest, public sentiments and opinion about 20mph speed restrictions in two UK cities

## Slide 29: En el mundo Recomendación de la ONU
“En las zonas urbanas donde existe una mezcla típica predecible de usuarios de la carretera (automóviles, ciclistas, motociclistas y peatones) se debe establecer un límite de velocidad máximo de 30 km/h (20 mph), a menos que existan pruebas sólidas que respalden límites más altos. “
Fuente: Plan Mundial – Decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030, OMS

## Slide 30: En el mundo Recomendación de la ONU
Fuente: Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad

## Slide 31
Menos Velocidad
Más Vidas